Приложение 1

к муниципальному контракту

№ 0145300010515000004-0253925-02

от « 28» июля 2015 года

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

Нежновского сельского поселения

______________ Т.Д.Шеренговская

«16»  июня 2015 г.

Техническое задание

на выполнение работ по ремонту щебеночного покрытия автомобильной дороги общего пользования муниципального значения в д.Б.Стремление Ленинградской области Кингисеппского района.

Заказчик: Администрация Нежновского сельского поселения.

Место выполнения работ: Ленинградская область Кингисеппский район д.Б.Стремление

Срок выполнения работ:

- начальный срок  – с момента подписания конракта.

- конечный срок    – до 01 октября 2015 г.

Требования к выполняемым работам:

Работы выполняются в соответствии с ГОСТ Р 50597-93 автомобильный дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допускаемому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

| № пп | Намеченные виды работ по устранению дефектов | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Восстановление подстилающего слоя в размытых, поврежденных местах. Из песка ( песок природный обогащенный для строительных работ повышенной крупности и крупный ) Из щебня ( Щебень из природного камня для строительных работ: марка: 600,фракция 20-40мм ) | М3 материала М3 материала | 60м3 140 м3 |  |
| 2 | Восстановление профиля щебеночного покрытия,(593,8 м3 щебня ), Планировка Укатка катком | М2 покрытия | 8928,5 |  |

1. Предмет контракта, начальная (максимальная) цена контракта

1.1. Предмет контракта выполнение работ по ремонту щебеночного покрытия автомобильных дорог общего пользования муниципального значения МО «Нежновское  сельское поселение» д.Б.Стремление.

1.2. Начальная (максимальная) цена контракта 2942630 рублей 90 копеек. (Два миллиона девятьсот сорок две тысячи шестьсот тридцать рублей 90 копеек).

### 2. Цели и правовое основание для поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)

2.1. Целью данной закупки является: выполнение работ по ремонту щебеночного покрытия автомобильных дорог общего пользования муниципального значения МО «Нежновское сельское поселение».

2.2.  Основанием для закупки товара (работ, услуг) является Распоряжение № 26-Р  главы администрации  МО «Нежновское сельское поселение» от 09 июня 2015 года .

### 2. Требования к качеству услуг,

### к их техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам

Место выполнения работ, являющихся предметом контракта: Ленинградская область, Кингисеппский район,  д. Б.Стремление  (далее – Объект).

3.1. Объект передается Заказчиком Подрядчику в течение 3  дней с даты заключения Контракта.

Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта указана в   документации  аукциона.

Прочие условия исполнения контракта представлены в  документации об аукциона.

Работы, являющиеся предметом аукциона, выполняются в полном объеме, определенном техническим заданием в соответствии с локальной сметой.

3.2. Качество и безопасность выполняемых работ должны соответствовать требованиям действующего законодательства.

Качество работ должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода (обязательные требования), либо превышать требования к качеству работ по сравнению с обязательными требованиями.

3.3. Требования к работам, установленные законодательством Российской Федерации:

При выполнении работ Подрядчиком должна быть обеспечена безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды, а также безопасность процесса выполнения работ (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»).

В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами.

3.5. Работы должны выполняться в соответствии  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», соблюдением действующих правил техники безопасности, противопожарных мероприятий, законодательства по охране труда на участках работы, правил охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ. Соблюдение охраны труда и техники безопасности при выполнении работ, обеспечения чистоты и порядка на месте проведения работ. Своевременный вывоз  строительного мусора с территорий, недопущение складирования строительного мусора на газонах.

3.6. С момента начала работ и до их завершения, Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях сторон.

3.8. За три рабочих дня до начала приемки скрытых работ Подрядчик письменно информирует Заказчика о времени освидетельствования скрытых работ.

Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию и указанию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.

Раздел 3.

Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара.

1. Срок предоставления гарантии качества работ: 36 календарных месяцев с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ.

2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по контракту работ, используемых материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.

3. Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

Раздел 4.

Требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг

Требования не установлены

## Раздел 5.

## Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью технического задания

5.1. Приложения № 2: Расчет начальной (максимальной) цены контракта (локальная смета).

5.2. Приложение № 4: Декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным пунктами 3 – 7, 9 части 1 статьи 31 Закона.

- Технические условия

При выполнении работ Подрядчиком должна быть обеспечена безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды, а также безопасность процесса выполнения работ (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»).

В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами.

Во время производства работ Подрядчик должен обеспечить соблюдение необходимых норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.

Гарантийный срок- 5 лет.

-  Объемы выполнения работ:

Дефектная ведомость прилагается отдельным файлом.